## Slide 1: Geomática Agrícola
Agricultura Inteligente para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua
Tecnología geoespaciales aplicadas a la agricultura para el monitoreo del cultivos
Agricultura de Precisión para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua
Seleccionar un slogan

## Slide 2: Agregar 3 párrafos descriptivos
Las tecnologías geoespaciales aplicadas a la agricultura permite monitorear de forma remota los cultivos para una toma de decisiones acertada en el campo. Estas tecnologías cada día son más importante para el seguimiento y la gestión del suelo y el riego en las tierra agrícolas.
Esta herramienta integra utiliza, procesa y analiza gran variedad de imágenes satelitales mediante índices satelitales para la evaluación del sistema suelo-suelo-agua y producción de cultivos. Asimismo, integra datos climáticos que permiten estimar las fluctuaciones de las precipitaciones, la temperatura y la humedad del suelo.
Geomática Agrícola
Agricultura Inteligente para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua
Tecnología geoespaciales aplicadas a la agricultura para el monitoreo del cultivos
Agricultura de Precisión para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua

## Slide 3: Indices
Geomática Agrícola
Agricultura Inteligente para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua
Tecnología geoespaciales aplicadas a la agricultura para el monitoreo del cultivos
Agricultura de Precisión para el Monitoreo del sistema Suelo Planta Agua
Monitoreo Suelo Planta Agua
Indices de Vegetación
Monitoreo Planta- Agua
Monitoreo Suelo-Planta-Agua
Indices de Humedad
Monitoreo Agua Planta
NDMI/NDWI
CWSI
NDVI
Monitoreo Nitrógeno- Agua
GNDVI
NDRE
GCI
EVI
CVI
MSAVI
Monitoreo Sequía
TVDMI
TDVI
SAVI
ARVI

## Slide 4: Indices de vegetacion
Un índice de vegetación es un cálculo espectral realizado mediante una o dos bandas de datos de origen. Esta diseñado para comparar la actividad fotosintéticas en el campo.
Estos índices permiten ver diferencias relativas en la salud de los cultivos en el campo.
Para estimar la salud del cultivo con datos visuales, el verdor de la vegetación en la propiedad más importante. Por esta razón los índices de vegetación se basan mayormente en el verdor observado en las imágenes.
La clorofila es un pigmento verde presente en las hojas que tiene un rol fundamental en la fotosíntesis y por lo tanto es un indicador directo de la producción primaria y capacidad fotosintética. Puede ser utilizada para comprender el estado nutricional de la planta, la senescencia, estrés hídrico, enfermedades y otros.

## Slide 5: Indices de vegetacion
Diversos índices se utilizan para monitorear la vegetación. (Hacer un árbol de decisiones para selección del índice)
Evaluar verdor del cultivo
Cultivos anuales densos
Arboles perennes pequeños
Captación de agua y nitrógeno
Media temporada
Inicio temporada
Final temporada
CVI
NDRE
NDRE
Regiones montañosas
ARVI
El NDVI, RVI, IPVI son útiles por sobre el 30% de cobertura
SAVI, MSAVI1 y MSAVI2 sobre el 15% de cobertura
DVI= 30%
PVI, WDVI, GVI=15%

## Slide 6: NDVI Normalized Difference Vegetation Index/Indice Diferencial Normalizado de Vegetación
¿Cómo se calcula?
Desarrollado por Kriegler et al (1969), utiliza la banda del infrarrojo cercano (NIR) y la banda roja (RED) del espectro electromagnético de acuerdo a la siguiente fórmula.
¿Para que se usa?
Medir es el verdor de los cultivos y así el estado de salud de las Plantas.
Monitorear la cantidad, calidad y desarrollo de un cultivo.
Monitorear sequías.
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Si bien los valores dependen del tipo de cultivo, región y temporada, en términos generales:
Valores menores a 0,1 corresponden a suelos sin vegetación (suelos descubierto, rocas, nieve, concreto)
Valores menores a 0,5 corresponde vegetación escasa y/o cultivos estresados (por enfermedad o estrés hídrico).
Valores mayores a 0,5 corresponden a vegetación densa y/o cultivos sanos .
Entre más alto es el valor, las condiciones de vigor del cultivos son mejores
INDICES DE VEGETACIÓN
Es sensible a la reflectividad del suelo y atmósfera (limita su potencial de discriminación especialmente en etapas tempranas del cultivo), por lo que debe ser complementado con otros índices

## Slide 7: ARVI Indice de Vegetación Atmoféricamente Resistente
¿Cómo se calcula?
utiliza básicamente la fórmula del NDVI corregida para los efectos de dispersión atmosférica en el espectro de reflectancia rojo, utilizando las medidas en longitudes de ondas azules.
¿Para que se usa?
Medir es el verdor de los cultivos y así el estado de salud de las Plantas.
Monitorear la cantidad, calidad y desarrollo de un cultivo.
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Si bien los valores dependen del tipo de cultivo, región y temporada, en términos generales:
Valores menores a 0,1 corresponden a suelos sin vegetación (suelos descubierto, rocas, nieve, concreto)
Valores menores a 0,5 corresponde vegetación escasa y/o cultivos estresados (por enfermedad o estrés hídrico).
Valores mayores a 0,5 corresponden a vegetación densa y/o cultivos sanos .
Entre más alto es el valor, las condiciones de vigor del cultivos son mejores
INDICES DE VEGETACIÓN
Utilizarlo en zonas montañosas y con alto contenido de partículas atmosféricas

## Slide 8: GNDVI Green Normalized Difference Vegetation Index (Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada Verde )
¿Cómo se calcula?
Indice de vegetación verde (o actividad fotosintéticas) que utiliza la banda infrarrojo cercano (NIR) y la banda verde (GREEN) del espectro electromagnético. Utilizado para determinar la captación de agua y nitrógeno por el cultivo.
¿Para que se usa?
Evaluar captación de agua y nitrógeno por el cultivo.
Monitorear vegetación con estrés y vegetación envejecida.
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Si bien los valores dependen del tipo de cultivo, región y temporada, en términos generales:
Valores entre -1 y 0 están asociados a presencia de agua o suelo desnudo.
Valores menores a 0,5 corresponde vegetación escasa y/o cultivos estresados (por enfermedad o estrés hídrico).
Valores mayores a 0,5 corresponden a vegetación densa y/o cultivos sanos .
Entre más alto es el valor, las condiciones de vigor del cultivos son mejores
INDICES DE VEGETACIÓN
Es más sensible a la concentración de clorofila que el NDVI. Se utiliza en la etapa intermedia y final de lciclo del cultivo

## Slide 9: NDRE: Normalized Difference Red Edge (Indice de Diferencia Normalizada de Borde Rojo)
¿Cómo se calcula?
Se construye utilizando las reflexiones de la luz infrarroja cercana (NIR) y la luz RedEdge. Mide el estado de salud de la planta siendo muy sensible a los cambio de Nitrógeno. Es mejor que el NDVI para cultivos en temporada media y tardía de crecimiento que ya han acumulado gran cantidad de clorofila. En cultivos permanentes se debe utilizan en conjunto con el NDVI.“
¿Para que se usa?
Evaluar contenido de clorofila en la hoja y vigor de la planta. Asimismo permite monitorear la demanda y absorción de nitrógeno.
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Si bien los valores dependen del tipo de cultivo, región y temporada, en términos generales:
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible al cambio de Nitrógeno.
Se utiliza en cultivos anuales intensivos en temporada media y tardía de crecimiento
Puede penetrar más profundamente en la la copa de árboles para monitoreo
de huertos frutales

## Slide 10: GCI Green Chlorophyll Index / Indice de Clorofila Verde
¿Cómo se calcula?
Estima el contenido de clorofila en cultivos. El contenido de clorofila refleja el estado fisiológico de la vegetación. Disminuye en plantas estresada y por lo tanto es un indicador de la sanidad del cultivo.
GCI
¿Para que se usa?
Monitoreo de impacto de temporalidad, estrés ambiental y aplicación de pesticidas en la salud del cultivo
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Si bien los valores dependen del tipo de cultivo, región y temporada, en términos generales la vegetación se encuentra entre 0,2 y 0,8.
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible al cambio en contenido de clorofila

## Slide 11: CVI Chlorophyll vegetation index/ Indice de Vegetación de Clorofila
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 12: SAVI Soil Adjusted Vegetation Index (Indice de Vegetación Ajustado al Suelo)
¿Cómo se calcula?
Similar al NDVI pero corrige los efectos del suelo cuando la vegetación es baja. Discrimina mejor en vegetación no densa o al inicio de temporada.
SAVI
Donde L(factor de corrección del suelo)=0,5. Cuando L=0, entonces SAVI=NDVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de vegetación en cultivo jóvenes y en regiones áridas con cultivos dispersos (menos del 40% de cobertura)
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor cantidad de cobertura verde.
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayor cantidad de cobertura verde.
INDICES DE VEGETACIÓN
Útil en vegetación no densa o al inicio de temporada. Es menos sensible a cambio en la vegetación (cantidad y cobertura de la vegetación verde)

## Slide 13: MSAVI2 Modified Soil Adjusted Vegetation Index
¿Cómo se calcula?
Mejora del SAVI reduciendo el ruido por el suelo e incrementando el rango de dinámica de la vegetación
MSAVI2
¿Para que se usa?
Monitoreo de vegetación en cultivo jóvenes y en regiones áridas con cultivos dispersos (menos del 40% de cobertura)
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor cantidad de cobertura verde.
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayor cantidad de cobertura verde.
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 14: EVI Enhances Vegetation Index (Indice de Vegetación Mejorado)
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 15: NDMI Normalized Differentes Moisture Index
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 16: TDVI Transformed difference vegetation index (Indice diferencial transformación de vegetación).
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 17: NDTI Normalized Difference Tillage Index (Indice Diferencial Normalizado de Labranza
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 18: SINDRI Shortwave infrared normalized difference residue index (Indice Diferencial Normalizado de Residuos de Infrarrojo de onda corta)
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 19: BSI Bare Soil Index ( Indice de Suelos Descubiertos)
¿Cómo se calcula?
Muy sensible al contenido de clorofila en vegetación decidua. Es mejor que el NDVI para cultivo en temporada temprana y media.
CVI
¿Para que se usa?
Monitoreo de estado de salud del cultivo y cambio en clorofila en vegetación no densa o al inicio de temporada
¿Que significa? ¿Cómo se interpreta?
Valores menores a 0,5 corresponden a cultivos con menor concentración de clorofila en hojas y menor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas poco saludables o estresadas)
Valores mayores a 0,5 corresponden a cultivos con mayo concentración de clorofila en hojas y mayor capacidad de fotosíntesis (es decir plantas vigorosas y saludables)
INDICES DE VEGETACIÓN
Muy sensible en vegetación no densa o al inicio de temporada

## Slide 20: Versión 1: Filtros y visualización

## Slide 21: Estructura
Monitoreo Suelo Planta Agua
Indices de Vegetación
Monitoreo Planta- Agua
Monitoreo Suelo-Planta-Agua
Indices de Humedad
Monitoreo Agua Planta
NDMI/NDWI
CWSI
NDVI
Monitoreo Nitrógeno- Agua
GNDVI
NDRE
GCI
EVI
CVI
MSAVI
Monitoreo Sequía
TVDMI
TDVI
SAVI
ARVI

## Slide 22
Agregar Los índices (como se muestra abajo)
Indices de vegetación
Indices de Humedad

## Slide 23: Agroclima
Agricultura inteligente

## Slide 24: Agregar 3 párrafos descriptivos
Integra imágenes de satélites, datos meteorológicos y mapas de zonas agroclimáticas.

## Slide 25
Mapas diarios
Mapa de distritos agroclimáticos
Mapa de viento
Mapa de T°
Mapa de Evapotranspiración
Como acceder la información de bajada automatizada de estaciones al Google engine.
Base engine y agregar datos de estaciones meteorológicas (interpolación).
Aplicación 2: Agroclima

## Slide 26: Monitoreo de Glaciares
Ambiente inteligente

## Slide 27: Agregar 3 párrafos descriptivos

## Slide 28
Categoría indice | Interés | Detalle | Acrónimo | Nombre | Descripción | Objetivo
Indices de CC | Ambiental | Planta | NDPI | Normalized Difference Phenology Index (Indice Diferencial Normalizado de Fenología) | i)Monitoreo de vegetación verde en regiones cubiertas por nieve, ii) Monitoreo brotación primavera | Monitoreo de brotación en primavera en zonas cubiertas de nieve.
Indices de CC | Ambiental | Glaciar | NDGI | Normalized Difference Glacier Index (Indice Glaciar Diferencial Normalizado | e utiliza para ayudar a detectar y monitorear glaciares utilizando las bandas espectrales verde y roja. Esta ecuación se utiliza comúnmente en la detección de glaciares y en aplicaciones de monitoreo de glaciares (Bluemarblegeo, 2019). | Monitoreo de glaciares
Indices de CC | Ambiental | Nieve | NDSI | Normalized Difference Snow Index (Indice Diferencial Normalizado de Nieve) | indicador numérico que muestra la cobertura de nieve en áreas terrestres. Las bandas espectrales de infrarrojos verdes y de onda corta (SWIR) se utilizan dentro de esta fórmula para trazar el mapa de la cubierta de nieve. Dado que la nieve absorbe la mayor parte de la radiación incidente en el SWIR mientras que las nubes no lo hacen, esto permite a NDSI distinguir la nieve de las nubes. | Monitoreo de cobertura de nieve, hielo y glaciares

## Slide 29: Monitoreo de Humedales
Ambiente inteligente

## Slide 30: Agregar 3 párrafos descriptivos

## Slide 31: Agregar 3 párrafos descriptivos
Categoría indice | Interés | Detalle | Acrónimo | Nombre | Descripción | Objetivo
Indices monitoreo Pantanos y humedales | Ambiental | Agua | NDWI | Indice Diferencial Normalizado de Agua | Se utiliza el infrarrojo cercano (NIR) y la banda verde para monitorear cambio en cuerpos de agua | i) Identificar y evaluar áreas con gran saturación de agua y cambios en masas de agua, y ii)Identificar áreas susceptibles a incendios y prevenirlos
Indices monitoreo Pantanos y humedales | Ambiental | Agua | NDPI2 | Normalized Difference Pond Index (Indice Diferencial Normalizado de Estanques). | Cuando se utiliza con NDVI provee una mejor discriminación de la vegetación acuática o de humedales | Monitoreo de vegeteación terrestre y acuática. Mejor diferenciación entre la vegetación acuática y de pantano y humedales de la vegetación normal.
Indices monitoreo Pantanos y humedales | Ambiental | Agua | MNDWI | Indice Diferencial Normalizado de Agua Modificado | Usa infrarrojo medio (MIR) que absorbe más luz que el NIR para discriminar agua de no agua. | Monitoreo de zonas anegadas (charcas y aguas estancadas)